Wyjaśnienie do zapytania z dnia 09.10.2014

Pyt.   W związku z panującymi  między  SIWZ,  Projektem Budowlanym oraz  Specyfikacją

Techniczną Wykonania i Odbioru   rozbieżnościami  odnośnie technologii   pracy

przydomowych  oczyszczalni  ścieków będących  przedmiotem  zamówienia prosimy

o  odpowiedź  na  następujące  pytanie:  czy  oferent ma się kierować  STWiO   z uwagi

na fakt, że jest to opracowanie zawierające  zbiór wymagań  w zakresie sposobu wykonania

robót  budowlanych, obejmujące w szczególności  wymagania  właściwości  materiałów,

wymagania dotyczące sposobu  wykonania  i oceny prawidłowości wykonania  poszczególnych

robót  oraz określeni e zakresu prac, które powinny być  ujęte  w poszczególnych pozycjach

przedmiaru  zaliczanego do dokumentacji projektowej?

Odp.  Technologia pracy przydomowych oczyszczalni  ścieków we wszystkich dokumentach  jest

taka sama (oczyszczalnia  pracuje w technologii niskoobciążonego osadu czynnego).

Dokument  STWiO jedynie  uściśla wymogi  zamawiającego w  zakresie

parametrów  technicznych  jakie  muszą  spełniać   urządzenia  proponowane  przez

wykonawców. Wykonawca ma uwzględnić  wszystkie dokumenty w szczególności STWiO.

Nadała  Z.Warsztocka